Zásady montáže pro výrobu zahradních a parkových laviček / EVERWOOD / Pozor-tepelná roztažnost profilů Everwood je cca 6mm/1bm léto-zima.Maximální délka profilů použitých na lavičky by neměla přesáhnout 2,0m. / Doporučený materiál / Lavičky s podpěrnými body do 0,6m (profil 44x22,60x32,trapéz) / Lavičky s podpěrnými body do 0,9m (profil 70x40,75x40,95x37,120x37,150x40) / Montáž na nefixované nohy / Profily připevňujeme nejlépe pevným spojem za pomocí vratových šroubů.Pro zpevnění doporučujeme ve středu délky lavičky svázat plastové sedáky s opěradlem dodatečným kovovým profilem,díky čemu se zabrání nadměrnému průhybu jednotlivých dílů.Lavička bude pracovat jako celek. / Montáž na fixované celokovové rámy nebo betonové nohy / Vzhledem k tepelné dilataci vrtáme větší otvory pod vratové šrouby v poměru délka/tepelná roztažnost,aby nedocházelo k nadměrnému prohýbání nebo destrukci profilů.I v tomto případě doporučujeme vyztužení dodatečným profilem ve středu lavičky. / Montáž na nefixované nohy Montáž na fixované nohy / např. dodatečná např. větší otvory pro / litinová noha výztuha opěradlo betonová noha šrouby v profilech opěradlo / sedák max 0,9m sedák max 0,9m / Veškeré výrobky EVERWOOD jsou recyklovatelné pod značkou PS!	Všeobecné vlastnosti , údržba ,pravidla a záruka na profily Everwood / Použití-profily Everwood mají široké použití např.ploty,výplně bran,vrat a balkónů , lavičky, lávky , obklady domů , prahy , ukončovací lišty a hlavně všude tam,kde z důvodů vlhka mohou nahradit přírodní materiály. / Nemohou být použity jako konstrukčně nosné nad bezpečnou výškou! / Charakteristika-profily Everwood jsou vyrobeny z integrálně nadouvaného,zdravotně nezávadného polystyrenu.Jedná se o plné profily probarvené ve hmotě,povětrnostně stálé, nenasákavé, nepodléhající vlivu plísní,hmyzu a dřevokazných hub ve standardních podmínkách. / Tolerance rozměrů-tolerance rozměrů je 2% / Barevná stálost-profily Everwood standardně obsahují UV filtr,přesto účinkem slunečního záření matovějí a přecházejí ke světlejším odstínům,v případě bílé pak ke slonové kosti.Odstín se stabilizuje cca po 6 měsících. / Odstín-odstín profilů Everwood se z technologických důvodů může lehce lišit mezi jednotlivými latěmi,zvláště pak mezi výrobními sériemi (nejedná se o polep fólií s opakujícím se vzorem). / Tepelná roztažnost-profily Everwood a výrobky z nich mají maximální tepelnou roztažnost cca 6mm/1bm při teplotních rozdílech léto-zima.Všeobecně platí,že tyto výrobky musí být uchyceny tzv.plovoucím způsobem z důvodů rozdílné dilatace(roztažnosti) oproti jiným materiálům(kov,dřevo,beton atd.).Vlivem přímého slunce a při nerovnoměrném teplotním namáhání může docházet k tvarovým změnám. / Tepelná odolnost-profily Everwood mají tepelnou odolnost cca do 70 stupňů,není dovoleno na tyto odkládat předměty o výšší teplotě,nebo je instalovat v blízkosti tepelných zářičů a otevřeného ohně-nebezpečí požáru! / Obrábění-profily Everwood obrábíme stejným způsobem jako dřevo tj.řezáním,vrtáním , frézováním , pilováním atd.Natavení ploch zabráníme chlazením nebo větší řeznou rychlostí. / Připevnění(fixace)-profily Everwood kotvíme lepením nebo vruty a šrouby s doporučeným průměrem 5mm a větším v závislosti na druhu aplikace a použitého materiálu.Maximální doporučené rozteče při montáži jsou do 600mm,celková délka profilů do 3000mm.. / Údržba-profily Everwood udržujeme běžnými saponáty,nebo tekutými prášky s jemným brusným efektem bez obsahu chlóru.Nedoporučujeme používaní organických rozpouštědel,které nenávratně naruší uzavřený povrch.Výrobky mohou být taktéž opatřeny akrylovým nebo syntetickým nátěrem. / Skladování-profily Everwood skladujeme na rovném povrchu v bezpečné vzdálenosti od tepelných zářičů.Výrobky se nesmějí skladovat ve svazcích a zabalené ve fólii na přímém slunci a dešti. / Záruční podmínky-na vyrobené profily poskytujeme standardní záruku 24měsíců při dodržení výše uvedených podmínek montáže a skladování.Záruka se nevztahuje na barevný odstín a poškození vyššími vlivy a vandalismem.Všechny práce a náklady spojené s výměnou vadných kusů jsou vyjmuté ze záruky. / Případné nejasnosti konzultujte s výrobcem.Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením výše uvedených pravidel!